ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.

Расчет закругления с круговой кривой и переходными кривыми

по заданным значениям угла поворота, радиуса закругления и

пикетажного положения вершины угла.

1.Задание.

1.1. Определить размеры элементов круговой кривой: тангенса и биссектрисы.

1.2. Определить элементы переходной кривой.

1.3. Вычислить размеры элементов закругления.

1.4. Вычислить пикетажное положение главных точек закругления.

1.5. Построить план закругления в масштабе применительно к размерам элементов

закругления.

2.Исходные данные.

2.1. Пикетажное положение вершины угла   ПК ____ +_______

2.2. Величина угла поворота трассы              α       = ______°____'.

2.3. Радиус круговой кривой                           R =  __________ м.

3.Пособия и принадлежности.

3.1. И.М. Красильщиков. «Проектирование автомобильных дорог». М. Транспорт, 1994г.

3.2. Н.А. Митин  «Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах»

М. Недра. 1978г.

3.3. Микрокалькулятор.

3.4. Чертёжные принадлежности.

4.Выполнение работы.

4.1. Определяем  элементы круговой кривой:  Т; Б. (уч. пособие 3.2, стр.       ).

Т = Т табл  × R =                                                           м

Б = Б табл.  × R =                                                           м.

4.2. Определяем элементы переходной кривой (уч. пособие 3.1, табл. 2.2 стр. 17

для R = __________м).

4.2.1. Длина переходной кривой  L = ________м

4.2.2. α min = 2β = _______° _____' .

4.2.3. Добавочный тангенс  t = _________м.

4.2.4. Сдвижка круговой кривой  р = _________ м

4.3. Проверяем возможность разбивки переходной кривой, то есть соблюдено ли условие:

α  ≥   α min = 2β   (1)                       α =      °     '      ___α min = 2β =___°___'

Вывод:    разбивка переходной кривой_________________________ .

4.4. Определяем величину центрального угла:

γ=  α - 2β  (2)      γ = ___ °____'  - _____°_____ ' =  ______°_____ ' = _______,°

4.5. Определяем длину сокращённой круговой кривой для угла γ  по формуле:

R× γ:

К 1 = ----------    (3),   где    R – радиус круговой кривой  в  метрах.

57.3°                         γ – центральный угол в градусной мере.

К 1 =  _____________________________________________

4.6. Определяем длины элементов закругления.

Тангенс закругления  T з = Т 1 + t = ___________________________=________(м)      (4)

Полная длина закругления Кз = К1+2L = _______________________=_________(м)   (5)

Домер закругления  Д з = 2Тз – Кз = ______________________________=______ (м)   (6)

Биссектриса  закругления Б з = Б + р = _________________________   =_______(м)  (7)

5. Определяем  пикетажное положение главных точек закругления:

6. Схема закругления:

7. Список используемых источников.

7.1. Красильщиков И.М. «Проектирование автомобильных дорог».

М. Транспорт,  1994г.

7.2. Митин  Н.А. «Таблицы для разбивки кривых на автомобильных дорогах»

М. Недра. 1978г.

7.3. Конспект по учебной  дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных

дорог и аэродромов».

Дата   выполнения  работы ____________________________

Подпись ________________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №2.

РАСЧЁТ  ЭЛЕМЕНТОВ  СИММЕТРИЧНОЙ  БИКЛОТОИДЫ.

1.Задание.

1.1. Определить размеры  элементов клотоидного закругления.

1.2. Построить схему закругления в масштабе, применительно к размерам элементов закругления.

2. Исходные данные.

2.1.Величина угла поворота трассы:  α вправо = _____°____'

2.2.Радиус круговой кривой  R =             м.

3.Пособия и принадлежности.

3.1.В.И. Ксенодохов «Таблицы для проектирования и разбивки  клотоидной трассы

автомобильных дорог». М. Транспорт. 1969г.

3.2.Микрокалькулятор.

3.3.Чертёжные принадлежности.

4.Выполнение работы.

4.1.Определяем  размеры элементов клотоидного закругления по учебному пособию

[3.1.]  таблице IA для     R = 100м,  а затем  пересчитываем  размеры элементов для

заданного  радиуса  R =           м.

4.1.1. Тангенс   Т =_________________________________ м.

4.1.2. Кривая     К=_________________________________  м.

4.1.3. Домер      Д=_________________________________  м.

4.1.4. Биссектриса  Б=_______________________________ м.

4.1.5. Переходная кривая L =_________________________  м.

4.1.6. Длинный тангенс клотоиды Тд =_________________  м.

4.1.7. Короткий тангенс клотоиды Тк =_________________  м.

4.1.8. Сдвижка закругления к центру  р =_______________  м.

4.1.9. Добавочный тангенс t =________________________    м.

4.1.10. Параметр клотоиды А=_________________________ м.

4.1.11. Угол  клотоиды  β =_____°____'

4.2. Проверяем, можно ли  принять при  R =               м  длину клотоиды  L=______ м,

пользуясь номограммой 1 в  учебном пособии  [3.1.]  на стр. 46, для чего определяем

местоположение точки пересечения координат  R =         м (по горизонтали)  и L=___ м

(по вертикали), что соответствует центробежному ускорению J =______м/с³.

А этот  показатель не превышает нормированную величину центробежного ускорения

J = 0,5  ÷   0,6 м/с³.

Следовательно,  принимаем  L=______ м,

4.3. Строим схему закругления в масштабе, применительно к размерам элементов закругления.

5. Список используемых источников.

5.1. Л.Л. Лавриненко «Изыскания и проектирование автомобильных дорог».

М. Транспорт. 1991 г.

5.2. В.И. Ксенодохов «Таблицы для проектирования и разбивки  клотоидной трассы

автомобильных дорог»   М.  Транспорт.1969 г.

5.3. Методические  указания по выполнению работы №2.

Дата   выполнения  работы _________________

Подпись ________________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №3.

ПОСТРОЕНИЕ  ПОПЕРЕЧНОГО  ПРОФИЛЯ  КОНСТРУКЦИИ 
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ.

1.Задание.

  - Построить поперечный профиль конструкции земляного полотна автомобильной дороги на миллиметровой бумаге формата А3 в масштабе 1: 200 (1:100). Чертёж выполнить в туши.

  - Определить отметки бровки земляного полотна, кромки и оси проезжей части.

2.Исходные данные.

2.1.Техническая категория автодороги - ____________________.

2.2 Тип поперечного профиля - __________

2.3.Высота насыпи (глубина выемки) -   Н = ________________м.

2.4 Крутизна откосов - насыпи (выемки) _________

- внешнего откоса ________

2.5 Ширина кювета (резерва) ____________м.

2.3.Отметка земной поверхности по оси дороги – Носи =_______м.

3.Пособия и принадлежности.

3.1.Типовые проектные решения. Земляное полотно автомобильных дорог.

Серия  503-О – 85.

3.1.Методические указания по  выполнению практической работы №3.

3.2 Микрокалькулятор.

3.3.Чертёжные принадлежности.

3.4.Миллиметровая бумага формат А3.

4.Выполнение работы.

4.1.Выполняем расчёт размеров элементов резерва на ЭВМ.

4.2.Строим поперечный  профиль конструкции земляного полотна в следующей

последовательности:

-проводим линию земной поверхности  в виде прямой линии (с учётом того, что

земляное  полотно располагается на горизонтальном участке земной поверхности)

в средней по высоте части листа;

- проводим ось поперечного профиля земляного полотна;

- от осевой линии откладываем влево и вправо расстояния, равные половине ширины

земляного полотна  с  учётом масштаба1:200 в 1см – 2м (при   масштабе  1:100  в

1см – 1 м);

- от концов отложенных отрезков на линии земной поверхности вверх откладываем

высоту насыпи (вниз глубину выемки), находим таким образом положения бровок;

отметка бровки земляного полотна  определяем по формуле:

Н бр. = Н о. + Н з.п.  (4.2.1),

где Но – отметка земной поверхности по оси  дороги в м;

Н з.п. – высота насыпи (глубина выемки) в м;

Н бр. =_______________________________________________ м;

- строим контур дорожного полотна – обочины с поперечным уклоном 0,040 и

полосы движения проезжей части с поперечным  уклоном 0,020;

построение выполняем симметрично от бровок к оси дороги;

кромка проезжей части выше бровки земляного полотна на величину

h 1 = a ×i об.   (4.2.2),

где а – ширина обочины,   i об. – поперечный уклон обочины 0,040;

h 1=___________________________________м;

отметка кромки равна  Н кр. = Н бр. + h 1  (4.2.3)

Н кр. =_________________________________________________ м;

превышение оси проезжей части над кромкой

h 2 = b/2 × i пр. ч.   (4.2.4),

где b/2 – ширина полосы движения, i пр.ч. – поперечный уклон проезжей части 0,020;

h 2 =____________________________________________________м.

Н оси = Н кр. + h 2    (4.2.5)

Н оси =________________________________________________ м.

используя    вычисленные   превышения,  строим  контур  верхней  части  земляного

полотна;

-строим откосы земляного полотна (крутизну откоса принимаем по типовому проекту

в зависимости от категории дороги, типа поперечного профиля и грунта земляного

полотна), откладываем высоту откоса равную высоте насыпи (глубине выемки), а

заложение откоса больше высоты во столько раз, чему равен коэффициент

заложения;

ширина земляного полотна понизу (по подошве):

В п = В + 2 ·m · Н     (4.2.3),

где m – коэффициент заложения откоса,

Н –высота откоса,

В – ширина земляного полотна;

В п = ________________________________________________________ м.

- ниже подошвы откос земляного полотна продолжаем на глубину резерва;

- строим дно резервов (кюветов) с поперечным уклоном 0,020 в сторону от земляного

полотна,  в соответствии с шириной резерва;

- строим внешние откосы резервов (кюветов).

5.Список используемых источников.

5.1.Типовые проектные решения. Серия 503 -0 – 85. Земляное полотно

автомобильных  дорог.

5.2.Конспект по дисциплине «Изыскания и проектирование автомобильных дорог и

аэродромов».

Дата выполнения работы___________________

Подпись_________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ УКЛОНОВ, ПРОЕКТНЫХ И РАБОЧИХ ОТМЕТОК,  ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ ПРОЕКТНОЙ ЛИНИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПИКЕТАЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НУЛЕВЫХ ТОЧЕК.

1.Задание.

1.1.По  заданным  отметкам  поверхности  земли  по  оси  дороги  построить  продольный профиль земной поверхности.

1.2.Нанести проектную линию в виде ломаной на продольном профиле с учётом заданной величины рекомендуемой рабочей отметки, местоположения  искусственных сооружений.

1.3.Определить    продольные    уклоны   для    каждого    участка    проектной    линии.

1.4.Определить   проектные   отметки   на   пикетных   и   плюсовых   точках  продольного  профиля.

1.5.Вычислить  рабочие отметки  на  пикетных  и  плюсовых точках продольного профиля.

1.6.Определить местоположение нулевых точек  на проектной линии.

2.Исходные данные.

2.1.Отметки поверхности земли по оси дороги (приведены ниже в таблице).

2.2.Местоположение искусственных сооружений: труба ПК___ + ___; мост ПК____+____.

2.3.Рекомендуемая рабочая отметка – Нрро = 1,00 м.

3.Пособия и принадлежности.

3.1.Методические указания по выполнению лабораторной работы №3

3.2.Чертёжные принадлежности.

3.3.Микрокалькулятор.

3.4.Образцы продольного профиля.

4.Выполнение работы.

4.1.По отметкам земли по оси дороги, приведённых ниже, строим продольный профиль земной поверхности и параллельную ей  дублирующую линию ниже основной на 2см.

Таблица отметок (высот)  точек

| Пикет, плюс | Отметка точки, м. | Пикет, плюс | Отметка точки, м. | Пикет, плюс | Отметка точки, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.Условными знаками показываем местоположение искусственных сооружений.

4.3.Наносим проектную линию в виде ломаной, состоящей  из прямых  участков с учётом заданной рекомендуемой  рабочей  отметки  и  контрольных  точек  над  искусственными сооружениями.

4.4.Определяем  продольные  уклоны  проектной  линии  для  каждого участка.  Для  этого определяем  проектные  отметки  начальной   и  конечной  точек каждого  участка, причём отметка  начальной   точки  участка  определена  по  формуле  на  предыдущем  участке,  а отметка   конечной  точки  участка определена  предварительно по чертежу,- графическим путём  и  позже должна быть пересчитана по формуле (cмотрите ниже).  Уклон вычисляем по формуле:

Н кон   –   Н нач

Ì =. ———————————  (4.4.1),

L

где Н кон  и  Н нач.  – отметки конечной и начальной точек участка, в м.

L -   длина участка в м.

1-ый участок:                 H кон   –  H нач

Ì 1    =  ——————— = ——————  =                     =            ‰.

L1

Записываем значение уклона в графу «уклоны, вертикальные кривые» сетки продольного

профиля.

2-ой участок:              Н кон	–  Н нач

Ì2 = —————— = ———————— =                           =              ‰ .

L2

Значение уклона записываем в соответствующую графу сетки продольного профиля.

3-ий участок:

Нкон    –   Ннач

Ì3  =  ———————  = ——————— =                         =               ‰.

L3

Значение уклона записываем в соответствующую графу сетки продольного профиля.

4-ый участок:

Нкон    –   Ннач

Ì4  =  ———————  = ——————— =                         =                ‰.

L4

Значение уклона записываем в соответствующую графу сетки продольного профиля.

4.5.Определяем проектные отметки пикетных и плюсовых точек по формуле:

Нn+1 = Нn ± Ì• L  (4.5.1),

где Нn+1 – проектная отметка последующей точки;

Нn - проектная отметка  предыдущей точки;

Ì – проектный уклон в тысячных;

L – расстояние между двумя соседними точками.

1-ый участок.

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

Уточняем проектную отметку конечной точки  1-го участка:

H ПК     +       =__________________________________________________________

Так как уточнённая отметка конечной точки участка не намного отличается от  отметки,

определённой графическим путём, - по шкале высот,  считаем вычисленную отметку  по

формуле основной и записываем её в графу «отметка оси» против конечной точки

участка.

2-ой участок.

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

Уточняем проектную отметку конечной точки  1-го участка:

H ПК     +       =__________________________________________________________

Так как уточнённая отметка конечной точки участка не намного отличается от  отметки,

определённой графическим путём, - по шкале высот,  считаем вычисленную отметку  по

формуле основной и записываем её в графу «отметка оси» против конечной точки

участка.

3-ий участок.

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

Уточняем проектную отметку конечной точки  1-го участка:

H ПК     +       =__________________________________________________________

Так как уточнённая отметка конечной точки участка не намного отличается от  отметки,

определённой графическим путём, - по шкале высот,  считаем вычисленную отметку  по

формуле основной и записываем её в графу «отметка оси» против конечной точки

участка.

4-ый участок.

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

H ПК     +       =________________________________________________________

Уточняем проектную отметку конечной точки  1-го участка:

H ПК     +       =__________________________________________________________

Так как уточнённая отметка конечной точки участка не намного отличается от  отметки,

определённой графическим путём, - по шкале высот,  считаем вычисленную отметку  по

формуле основной и записываем её в графу «отметка оси» против конечной точки

участка.

Все полученные отметки записываем в сетку продольного профиля – графу

Отметка  оси дороги».

4.6.Определяем рабочие отметки на всех пикетных и плюсовых точках.

Рабочая отметка равна разности между проектной отметкой и отметкой земли.

Рабочие отметки записываем:

для насыпи (отметка имеет знак плюс) выше проектной линии на 5мм;

для выемки (отметка имеет знак минус) ниже проектной линии на 5мм.

4.7.Определяем местоположение точек «0» земляных работ по формуле:

hлев.

Xлев.=  —————× L (4.7.1),

hлев. +hправ.

Где hлев – рабочая отметка точки слева от «0» точки;

hправ.- рабочая отметка точки справа от «0» точки.

L – расстояние между левой и правой точками.

____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

4.8.Строим грунтовый разрез в масштабе М1:50 – по вертикали. (Практическая

работа по дисциплине «Геология и грунтоведение»

4.9. Оформляем продольный профиль чёрной тушью:

линии рамки, углового штампа, проектную линию, линию трассы в нижней графе

сетки - сплошной основной линией; все остальные линии проводим сплошными

тонкими линиями.

5.Список используемых источников.

5.1. Красильщиков И.М. «Проектирование автомобильных дорог».

М. Транспорт,  1994г.

5.2. Конспект по учебной  дисциплине «Изыскания и проектирование

автомобильных дорог и аэродромов».

Дата   выполнения  работы ____________________________

Подпись ________________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №5.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРУНТОВО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА НА ПРОДОЛЬНОМ ПРОФИЛЕ.

.

Задание:

На продольном профиле, из практической работы №3, выполнить грунтово-геологический разрез с нанесением разведочных выработок-скважин в характерных местах.

Исходные данные:

Грунты и мощности их слоев:

0 – 0,       – почвенно-растительный сой;

Пособия и принадлежности.

3.1.Методические указания по выполнению лабораторной работы №4

3.2.Чертёжные принадлежности.

3.3.Микрокалькулятор.

3.4.Продольный профиль из практической работы №3.

Дата   выполнения  работы ____________________________

Подпись ________________________________

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №6-7.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИВЯЗКИ ВИРАЖА С ВЫЧЕРЧИВАНИЕМ

СХЕМ РАЗБИВОЧНОГО ПЛАНА ПЕРЕХОДНОЙ КРИВОЙ, ПОПЕРЕЧНЫХ

ПРОФИЛЕЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА УЧАСТКЕ ОТГОНА С ПОДСЧЕТОМ ОТМЕТОК БРОВОК ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И КРОМОК ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ.

Задание:

- Выполнить привязку виража и вычертить поперечные профили проезжей части и обочин на участке отгона виража.

Исходные данные:

- Категория дороги -

- Радиус кривой -

- Поперечные уклоны на прямолинейном участке дороги: i пч =

i об =

- Продольный уклон дороги - 0

- Проектная отметка по оси дороги; 100 +         =              м.

- ПК вершины угла ПК       +

Выполнение работы:

1. Для заданной категории дороги и радиусу кривой по типовому проекту 50 3-0-45 «Элементы автомобильных дорог на закруглениях» находим лист, где размещен чертеж отгона виража для данных условий.

2. В правой строке чертежа помещаем таблицу исходных данных.

| км | Уч № | ПК + | α | R, м | L, м | i В = | в, м ушир | t, m | р, м | β° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.В левой части формата вычерчиваем по данным типового проекта разбивочный план в масштабе по оси х 1:500 (1см-5м), по оси у - 1:200 (1см-2м)

5.Вычерчиваем в правой части формата таблицу превышения и проектных отметок. Таблицу составляем для характерных точек поперечного профиля по длине отгона виража :

-поперечный профиль I - за 10м до начала отгона виража;

-поперечный профиль II - в начале отгона виража ;

-поперечный профиль III - где поперечный уклон наружной обочины и половины проезжей части равен 0;

-поперечный профиль IV - где будет односкатный поперечный профиль;

-поперечный профиль V- поперечный профиль в конце отгона виража ;

Номера поперечных профилей вписываем в графу 1.

6.Определяем пикетное положение характерных поперечных профилей  на отгоне виража, используя данные разбивочного плана , и вписываем результаты в графу 2.

Вычисляем пикетное положение начала переходной кривой (НПК), начала отгона виража по формуле НПК=ВУ-Тз. (Поперечник II, НЗ, НПК)

НПК=ВУ-Тз=                                            =

ВУ=ПК

T3=T+t=

где T =                  =                м

(Т- определяется по таблице 2.1 пособия; t- дается в типовом проекте)

Определяем пикетажное положение остальных характерных поперечных профилей отгона виража.

Поперечный профиль I (начало отгона обочины, за 10 м до начала отгона виража )

НПК- 10,00=                     - 10,00 =  ПК

Поперечный профиль III находится в месте ,где наружная обочина и половина проезжей части имеют уклон 0.

На разбивочном плане определяем расстояние от НПК до этого поперечного профиля

l2 = 10,00+                   =                   м

Поперечный профиль III расположен на пикете НПК – l2 =(ПК              ) + (                )=ПК

Поперечный профиль IV, на котором уклон наружной обочины и наружной проезжей части имеют уклон, равный уклону проезжей части к центру кривой (расположен на второй штриховой линии, расстояние до которой от НПК определяем по разбивочному чертежу

l3=

Поперечный профиль IV расположен на пикете НПК+                     =(ПК                    )+              = ПК

Поперечный профиль VI находится в конце отгона виража.

Уклон обочин и проезжей части равен уклону виража. Поперечный профиль находится на пикете

НПК +L=(HK                 )+(ПК             ) = ПК

где L- длина переходной кривой.

- В графы 4,5,6,7,8 выписываем превышения оси проезжей части на характерных поперечных профилях отгона виража, которые обозначены на продольном профиле типового проекта (со знаком «-« или «+»)

- Вычисляем проектные отметки для бровки земляного полотна и кромки проезжей части на характерных поперечных профилях отгона виража и записываем их в графы 10,11,12,13.

- Вычерчиваем поперечные профили в характерных сечениях отгона виража в масштабе 1:200

Дата   выполнения  работы ____________________________

Подпись ________________________________